ANEKS 5

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

NOVO SPECIJALNO VOZILO ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI, SA PRATEĆOM OPREMOM

TEHNIČKI USLOVI

Ponuđeno vozilo i oprema treba da bude novo iz standardnog ranga proizvoda i da odgovara specifikaciji datoj u daljem tekstu.

Ponuđač treba da obezbijedi da ponuđena oprema odgovara propisanim zakonskim zahtjevima i lokalnim standardima. Vozilo i oprema mora biti montirana i testirana.

Obaveza ponuđača je obezbijediti kompletnu dokumentaciju, ateste, hologaciju i certifikate porijekla vozila i opreme iz BiH/zemalja navedenih u Aneksu 8.

Vozilo i oprema moraju zadovoljiti uslove okruženja kako slijedi:

SERVISNE ODREDBE

Alat

Komplet alata koji je potreban za održavanje i operativno podešavanje treba da bude specificiran i dostavljen uz vozilo; rezervni točak sa alatom i dizalicom, paket obavezne opreme za vozilo (prva pomoć, trokut, rez.sijalice, sigurnosni prsluk, sajla za vuču) protiv požarni aparat i podupirači za točkove.

GARANCIJA

Ponuđač treba da obezbjedi minimalno 12 mjeseci garantnog perioda bez ograničenja vezanih za radne sate; vozila, krana, i kaveza.

SERVIS KAO ESENCIJALNI DIO PONUDE

Ponuđač mora iz ekonomskih razloga posjedovati servis na teritoriji Bosne i Hercegovine. Kao dokaz o postojanju servisa će se smatrati spisak uposlenih radnika sa stručnim kvalifikacijama te certifikati proizvođača ili generalnog uvoznika o zastupanju odnosno servisiranju vozila i opreme.

Ponuđač treba da obezbijedi skladište rezervnih dijelova potrebnih za redovno održavanje vozila i opreme kako bi se prekidi rada vozila sveli na minimalnu mjeru.

Ponuđač je dužan dostaviti garanciju da će rezervni dijelovi za ponuđeni model vozila i opreme biti dostupni najmanje 10 godina.

Ponuđač je dužan dostaviti raspored intervala održavanja sa jasno naglašenim dijelovima koji će biti zamijenjeni tokom svakog planiranog servisa.

Ponuđ je dužan prezentovati pregled troškova servisiranja tokom garantnog perioda.

DOKUMENTACIJA

Ponuđač treba da obezbijedi sljedeću dokumentaciju uz vozilo:

- Priručnik za rad; vozila i krana

- Servisnu knjigu

- Sva dokumentacija treba da bude na B/H/S jeziku. Sve dimenzije, težine i ostale mjere treba da budu izražene u SI sistemu jedinica

VOZILO							                     Eliminatornost ponude     DA/NE	      	Ponuđeno

| Starost vozila | NOVO VOZILO | DA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblik karoserije | Otvorena/sa kratkom pocinčanom kabinom/nadgradnjom specificiranom u crtežu (prilog) | DA |  |  |
| Broj sjedišta | Max. 3 | DA |  |  |
| Sjedište vozača | Višestruko podesivo | DA |  |  |
| Broj vrata | 2 | DA |  |  |
| Upravljač/volan | Servo | DA |  |  |
| Pogon/pneumatici | Zadnji/dupli točkovi/pneumatici M/S | DA |  |  |
| Prijenos snage/mjenjač | Manualni | DA |  |  |
| Tip motora/gorivo/norma izduvnih gasova | Dizel/Euro 5. | DA |  |  |
| Snaga motora | Min. 105. KW | DA |  |  |
| Ovjes | Amortizeri naprijed, ojačani ovjes straga (gibnjevi) | DA |  |  |
| Rezervoar za gorivo | Min. 75. l | DA |  |  |
| Dužina vozila sa platformom/utovarnim sandukom | Min. 6600 mm | DA |  |  |
| Dužina šasije | Min. 3950 mm | DA |  |  |
| Međuosovinski razmak | Min. 3950 mm | DA |  |  |
| Ukupna masa vozila | Max. 3500 kg | DA |  |  |
| Korisna nosivost vozila/ sanduka bez nadgradnje (kavezi, kranska dizalica sa opremom i teret) | Min. 1700 kg | DA |  |  |
| Preostala korisna nosivost vozila sa nadgradnjom za prevoz tereta (reciklažnih materijala) | Min. 500 kg | DA |  |  |
| Vrsta i dužina utovarnog sanduka | Otvoreni Min. 4000 mm | DA |  |  |
| Stranice sanduka | Otvaranje bočnih i zadnjih stranica | DA |  |  |
| Vrsta materijala tovarnog sanduka | Alumijniski sa osloncem za penjanje straga | DA |  |  |
| Boja | Bijela | DA |  |  |

OPREMA I UREĐAJI VOZILA, SERIJSKA, SIGURNOSNA I FUNKCIONALNA OPREMA KOJA OBUHVATA

| Klima uređaj |  | DA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem protiv blokiranja točkova ABS |  | DA |  |  |
| Sistem elektronske stabilnosti vozila |  | DA |  |  |
| Tvornički radio CD |  | DA |  |  |
| Brisači sa podešavanjem intervala i senzorom za kišu |  | DA |  |  |
| Centralna brava upravljana daljinskim upravljačem |  | DA |  |  |
| Električno podesiva stakla na kabini/vozač i suvozač |  | DA |  |  |
| Električno grijanje prednjeg vjetrobrana |  | DA |  |  |
| Zračni jastuk za vozača |  | DA |  |  |
| Rotaciono osvjetljenje na krovu jednostruko žuto |  | DA |  |  |
| Dnevna svjetla |  | DA |  |  |
| Svjetla za maglu |  | DA |  |  |
| Paket za pušače |  | DA |  |  |

KRAN (DIZALICA) NA VOZILU

| Tip krana | Zglobni kran | DA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položaj krana | Između kabine i utovarnog sanduka | DA |  |  |
| Nosivost krana | Max. moment podizanja min. 1.4 mt | DA |  |  |
| Hidraulični horizontalni doseg | Min. 4.0 m | DA |  |  |
| Težina dizanja na dužini od 4.0 m | Min. 270 kg | DA |  |  |
| Sigurnosni ventil preopterećenja | Ugrađen u hidrauličnom sistemu | DA |  |  |
| Broj oslonaca | Min. 1 | DA |  |  |
| Hidraulični stabilizator | Min. 1 | DA |  |  |
| Težina krana sa pripadajućim dijelovima | Max. 400 kg | DA |  |  |

KAVEZ/KONTEJNER ZA LAGANI OTPAD (crtež)

| Broj i vrste kaveza | (2) dva velika i (4) četiri mala | DA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip kaveza | Mrežni kavez za lagani otpad; papir, plastika, limenka i sl. | DA |  |  |

Omogućiti istovremeni transport kaveza u sanduku vozila sa obezbijeđenim prostorom između kaveza i između kaveza i sanduka u sljedećim varijantama;

- (2) Dva velika

- (4) Četri mala

- (1) Jedan veliki i (2) dva mala kaveza

-OPIS KAVEZA

-Ram kaveza izrađen zavarivanjem čeličnih cijevi 50 x 30 x 2 mm, uz propisnu obradu zavarenih spojeva;

-Kavezi su zatvoreni čeličnom mrežom sa max otvorima 50 x 50 (debljina žice od 1,8 do 5 mm), osim predviđenih otvora;

-Dno kaveza ojačano i obloženo istom čeličnom mrežom;

-Čelična mreža pričvršćena za ram kaveza zavarivanjem, uz propisnu obradu zavarenih spojeva;

-Kavezi su zaštićeni temeljnom bojom i završno lakirani tamno plavom bojom.

-VELIKI KAVEZ

-Dužina kaveza: 1/2 od dužine sanduka stim da se obezbijedi razmak između kaveza i razmak između kaveza i stranica sanduka;

-Širina kaveza: širinu kaveza određuje širina sanduka stim da se vodi računa o razmaku između kaveza i stranica sanduka;

-Visina kaveza: visina kaveza u visini kabine ne uključujući rotaciono svjetlo;

-MALI KAVEZ

-Dužina kaveza: 1/4 od dužine sanduka stim da se obezbijedi razmak između kaveza i razmak između kaveza i stranica sanduka

-Širina kaveza: širinu kaveza određuje širina sanduka stim da se vodi računa o razmaku između kaveza i stranica sanduka

-Visina kaveza: visina kaveza u visini kabine ne uključujući rotaciono svjetlo

-PUNJENJE KAVEZA

Kavezi se pune kroz dva indentična otvora, sa dvije strane kaveza, pod nagibom od 60° Dimenzije otvora kod manjeg kaveza je 600 mm širina, a dužina je čitavom dužinom kaveza, a kod velikog kaveza 600 mm širina, a dužina čitavom dužinom kaveza.

Na većem kavezu u otvorima za punjenje kaveza nalaze se klizna vrata dimenzija; 1/2 dužine kaveza i širine 600 mm kojom se naizmjenično otvara/prekriva polovina otvora za punjenje kaveza. Ostavljamo mogućnost proizvođaču da okvir kliznih vrata izradi od manjih čeličnih profila od okvira kaveza.

Na malom kavezu nema kliznih vrata.

-PRAŽNJENJE KAVEZA

Kavez se prazni kroz vrata kaveza koja se nalaze samo na jednoj dužnoj strani kaveza.

Na velikom kavezu se nalaze dvoja vrata istih dimenzija a na malom kavezu jedna vrata.

Vrata za pražnjenje kaveza se otvaraju ručkom prema gore i za ram kaveza su pričvršćeni sa po dvije šarke.

Vrata u maksimalnom otvorenom položaju moraju biti osigurana od samopadanja.

Zabravljivanje vrata se vrši osiguračem na donjoj strani kaveza.

Ostavljamo mogućnost proizvođaču da okvir vrata za pražnjenje izradi od manjih čeličnih profila od okvira kaveza.

-UČVRŠĆIVANJE KAVEZA

Kavezi moraju biti prilikom transporta i korišćenja propisno učvršćeni za sanduk vozila.

-DIZANJE I SPUŠTANJE KAVEZA NA/I SA VOZILA

Na krajevima kaveza u gornjem dijelu, neophodno je instalirati, zavariti čelične ringe, lancima svedene u centar kaveza sa instaliranom slobodnom ringom za pihvat kuke na dizalici radi ravnomjernog podizanja i spuštanja kaveza.

Ukoliko ponuđač ne ispunjava sve gore navedene uslove, njegova ponuda neće biti uzeta u razmatranje i bodovanje.